## Slide 1
Fig. 1. Fixation Disparity Measure Card
주시시차 카드 개발 및 효용성에 관한 연구
강성훈1 ∙ 박병호2 ∙ 박효원1 ∙ 김민철1 ∙ 이의진1∙ 박상호2 ∙ 전인철1,2
1동신대학교 안경광학과, 2동신대학교 대학원 옵토메트리학과
2021 한국안광학회 동계학술대회
양안시이상 유무와 안정피로 여부를 판단하기 위해 주시시차를 이용함
본 연구는 임상에서 접근성과 편의성을 높일 수 있는 주시시차 카드를 고안하고, 고안된 카드의 효용성을 평가하고자 함
METHODS
안과질환이 없는 성인 41명(평균 24.07±6.69세)을 대상으로 함
주시시차 카드는 어도비 일러스트 프로그램(Adobe illustrator CS6, USA)을 이용하여 도안함
적색(#E60012)과 녹색(#006934)의 수평과 수직 나니어스라인으로 구성함
융합고정(fusional lock)을 위해 주변부에는 그림을 중심부에는 글자를 이용하여 장치를 도안함(Fig. 1)
주시시차 측정을 위한 분각은 sFD = arctan (dNon/D), dNon > 0 공식을 이용하여 계산함(Fig. 2)
이 카드의 효용성 평가를 위해 편광을 이용하는 살라딘(Saladin Near Point Balance, USA) 카드와 비교하여 차이를 분석함
RESULTS
적록 필터를 이용한 주시시차는 21명(51.22%)으로, 평균 2.79±4.16′ 외주시시차 임
살라딘 카드를 이용한 주시시차는 22명(53.66%)으로, 평균 3.19±2.14′ 외주시시차 임
적록 필터를 이용한 주시시차 카드와 살라딘 카드에서 공통적으로 주시시차가 측정된 대상은 17명(41.46%)임
적록 필터를 이용한 주시시차 카드와 살라딘 카드는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았음(p=0.770)(Table 1).
CONCLUSIONS
고안된 주시시차 카드의 검사 결과와 기존의 편광을 이용한 주시시차 카드의 검사결과는 차이가 없으며, 임상에서 주시시차 측정을 위해 유용하게 사용될 것으로 사료된다.
REFERENCES
[1] JANICE NGAN, BS 등: Comparison of Fixation Disparity Curve Parameters Obtained with the Wesson and Saladin Fixation Disparity Cards
[2] 한경애, 김효정 등: Wesson Fixation Disparity Card와 Saladin Fixation Disparity Card로 측정한 주시시차 변수의 비교
Card | Mean(‘) | SD | p-value
FDM Card* | -1.63 | 2.21 | 0.770
Saladin Card* | -1.50 | 3.33 | 
Fig. 2. sFD = arctan (dNon/D), dNon > 0
Table 1. Paired t-test with FDM card and Saladin card
*FDM Card and Saladin Card: negative for exo-fixation disparity and positive for eso-fixation disparity
INTRODUCTION
Fig. 3. Results for Fixation Disparity