## Slide 1
불규칙난시 환자에게 적용한
미니공막콘택트렌즈 임상사례
정희재1 ∙ 박창원2 ∙ 김효진1,*
1백석대학교 안경광학과, 2백석문화대학교 안경광학과
2021 한국안광학회 동계학술대회
INTRODUCTION
METHODS
과거 원추각막을 가진 25세 남성 환자로 우안 각막교차결합술(CXL), 좌안 전층각막이식술을 시행 받은 과거력이 있었다. 수술 후 남아있는 불규칙 난시 교정을 위해 무방부제 인공누액을 사용하여 렌즈와 각막사이에 눈물층을 채워 고른 표면을 형성했다.
미니공막콘택트렌즈는 Onefit A 14.7mm 직경의 MSCLs(Blanchard Contact Lenses, CooperVision, Lake Forest, California, USA)을 사용했다. 공막렌즈는 산소투과성 Dk100의 재질로 제조되며 원활한 산소전달을 위해 렌즈와 각막틈새에 적절하게 눈물이 유지될 수 있도록 설계되었다.
렌즈 커브 결정을 위해 샤임플러그 카메라(Pentacam, Oculus, Wetzlar, German)를 이용하여 각막전면 이미지를 얻었고, 렌즈 피팅 평가는 전안부 빛간섭단층촬영계(anterior segment-optical coherence tomography, AS-OCT)를 이용하여 정점부 틈새가 250-300μm가 되도록 하였다.
미니공막콘택트렌즈 착용 전, 후 최대교정시력과 각막 곡률의 변화를 관찰하였다.
RESULTS
CONCLUSIONS
REFERENCES
부정난시는 경선들의 굴절력 변화가 불규칙하기 때문에 안경이나 소프트렌즈로 교정효과를 기대할 수 없다. 이러한 경우 각막 표면과 렌즈 사이에 눈물이 존재하는 RGP(rigid gas permeable)렌즈를 사용하지만, 불규칙한 정도가 심하여 중심안정이 어려운 경우 직경이 작은 RGP렌즈의 중심안정이 어려워 피팅에실패하는 경우가 있다.1,2
미니공막콘택트렌즈는 불규칙 난시의 교정이 가능한 RGP렌즈의 광학적 장점 뿐만 아니라 14-18mm의 큰 직경으로 심한 원추각막의 경우에도 중심잡기에 안정적이다. 3,4
따라서 본 연구에서는 부정난시를 가진 환자에게 적용된 미니공막콘택트렌즈의 임상 결과를 보고하고자 한다.
Figure 1. Cornea shape images obtained by Pentacam
각막 지형도검사에서 CXL수술을 받은 우안의 경우 강주경선의 상이측(145˚)은 52.6D, 하비측(315˚)은 45.8D로 상하 비대칭을 보였다. 전층각막이식수술을 받은 좌안에서의 각막곡률은 최대 44.8D를 보여 평균각막곡률과 크게 차이가 없고 중심부 대칭을 보이지만 각막이식을 받은 중심부와 기존 각막인 주변부 각막 곡률의 차이가 컸다.
 |  |  | MSD
OD | UCVA(Decimal) | 0.08 | 0.9
 | BCVA(Decimal) | 0.2 | 1.0
 | SE(D) | -8.38 | -0.25
 | Flat K(D) | 42.75 | 39.50
 | Steep K(D) | 45.75 | 39.75
 | Astigmatism(D) | 3.00 | 0.50
 |  |  | MSD
OS | UCVA(Decimal) | 0.1 | 0.9
 | BCVA(Decimal) | 0.7 | 1.0
 | SE(D) | -5.13 | -0.13
 | Flat K(D) | 41.50 | 38.00
 | Steep K(D) | 44.25 | 38.25
 | Astigmatism(D) | 2.75 | 0.25
MSD : mini-scleral design |  |  | 
Table 1. Changes before and after MSD lenses fitting
렌즈 착용 전 최대교정시력은 우안, 좌안에서 각각 0.2, 0.7이었고, 렌즈 착용 후 각각 1.0, 1.0로 교정시력이 향상되었다. 굴절검사결과 SE값은 우안, 좌안에서 각각 -8.38D에서 -0.25D, -5.13D에서 -0.13D으로 감소하였다. 난시량은 우안, 좌안에서 각각 3.00D에서 0.50D, 2.75D에서 0.25D로 감소하였다.
미니공막콘택트렌즈는 부정난시를 가진 환자에게 효과적인 시력개선과 양호한 착용감을 보여 큰 만족도를 주었다. 각막과 렌즈 사이에 채워진 눈물로 부정난시를 교정하여 양안 모두에서 큰 차이로 난시량이 줄었으며, 최대교정시력 1.0까지 향상시킬 수 있었다.
[1] Zadnik K, Barr JT, Edrington TB, Nichols JJ, Wilson BS, Siegmund K, Gordon MO. Corneal scarring and vision in keratoconus: a baseline report from the Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus (CLEK) Study. Cornea. 2000;19:804-812.
[2] Jupiter DG, Katz HR. Management of irregular astigmatism with rigid gas permeable contact lenses. CLAO J 2000;26:14-7.
[3] Pullum KW, Whiting MA, Buckley RJ. Scleral contact lenses: the expanding role. Cornea 2005;24:269-77.
[4] Schornack MM, Patel SV. Relationship between corneal topo-graphic indices and scleral lens base curve. Eye Contact Lens 2010;36:330-3.